The Delta Table

| Bits | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAX/networks | 0 | 2 | 6 | 14 | 30 | 62 | 126 | 254 |
| DELTA | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| Subnet Mask | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 | 254 | 255 |